### Le vélo interactif

### 1. Introduction

Ayant un vélo d'appartement, je l'ai équipé pour me promener virtuellement dans le monde avec Google Earth

### 2. Matériel utilisé

Pour l’électronique le matériel peut être commandé chez www.gotronic.fr (voir références )

- Un vélo d'appartement.

- 2 diodes vertes : ref  03033

- 2 diodes émettrice infra-rouge : ref 03456

- 2 boutons poussoirs de type fin de course. Ref 07198 ou 07195

- Une alimentation courant continu : minimum 5V  par exemple : ref : 14650

- 2 résistances R: la valeur dépend de la tension de l'alimentation

R= (Ua-3)/0,015

Par exemple : si la tension Ua d'alimentation est de 12V

R=(12-3)/0,015= 600 ohm (environ)  Ref :15933

Puissance de la résistance 1/2watt

- Un coffret : ref 11041

- Une clé USB bluetooth

- une manette de jeu Wiimote

| Clé bluetooth | Wiimote |
| --- | --- |

### 3. Dénominations des touches de la Wiimote.

Les déplacements avant/arrière se font en pédalant

Les Leds indiquent la vitesse de déplacement 4 vitesses.

Pour augmenter la vitesse, appuyer sur Wiimote.Plus

Pour diminuer la vitesse, appuyer sur Wiimote.minus

Pour tourner à droite, appuyer sur Wiimote.Right

Pour tourner à gauche, appuyer sur Wiimote.Left

Pour freiner, appuyer sur Wiimote.A : les 4 leds s'allument jusqu'à l'arrêt complet du vélo.

Attendre l'arrêt complet pour recommencer à pédaler.

### 3. Programmation de la Wiimote

L'installation de la clé bluetooth se fait  automatiquement sur Win7.
Attention, la reconnaissance de la Wiimote par le PC avec le driver bluetooth de Windows ne se fait pas toujours au premier essai.

Pour utiliser la wiimote j'utilise un programme développé par Karl Kenner qui est téléchargeable gratuitement sur son SITE  sous le nom GlovePIE043Free

J'utilise actuellement la version 0.43

Ce programme permet à l'aide d'un  script que l'on écrit d'associer les différentes manettes et boutons de la Wiimote avec les touches du clavier.

Pour notre vélo j'ai développé le script  VELO.PIE qui est  disponible ICI

Ce script permet, sous google hearth, de se déplacer en utilisant le vélo virtuel.

### Mode d'emploi :

télécharger le programme à l'adresse: http://glovepie.org/GlovePIEWithEmotiv043.zip   (utiliser la version 043 avec Vista et Seven pour éviter un problème de DLL)

Celui-ci se trouve sur la page : http://glovepie.org/lpghjkwer.php

Dézipper le programme dans un dossier et exécuter le programme GlovePIE.exe

créer un nouveau script en copiant les lignes de script de la page suivante

Enregistrer le fichier sous le nom velo.pie

La clé  Usb Bluetooth doit être connectée et reconnue.

Démarrer la wiimote en appuyant simultanément sur les boutons 1 et 2 , les 4 leds de la wiimote clignottes  (si l'accu de la wiimote est chargée au maximum).

Démarrer le script en cliquant sur le bouton « Run ». La liaison entre le PC et la wiimote s'établit lorsque les leds cessent de clignoter et qu'une seul led s'allume.

La led qui s'allume indique la vitesse adoptée par le vélo virtuel au démarrage.

Attention, la liaison ne s'établit pas toujours du 1er coup. On peut être amené  à répéter plusieurs fois l'opération si toute les leds s'éteignent.

Il faut cliquer sur « stop » puis de nouveau sur « run » tout en redémarrant la wiimote.

Lorsque la liaison est établie vous pouvez lancer Google Heart, rechercher l'endroit de la balade, passer au mode Rue (avec le petit bonhomme ..., les chemins accessibles apparaissent en bleu)

### ANNEXE :

- Schéma du circuit :

- Le script.

Le script en partie commenté comprend :

- L'initiation des variables et de la vitesse de scrutation

- Détections par la camera de la wiimote des 2 leds infra-rouge et de leurs positions approximatives.

- Détection de la rotation des pédales et de son sens (clignotement des leds)

- Calcul de la vitesse avec filtre passe bas pour simuler l'inertie (pas d’arrêt immédiat).

- Fabrication d'un « rate multiplier logique pour transformer la vitesse en longueur d'impulsions sur la touches flèche vers le haut (marche avant) ou sur la flèche vers le bas (marche arrière)

- Gestion du frein en appuyant sur la touche A de la wiimote.

- Gestion des rapports de vitesse

- Photos

- 4. Le script velo.pie

//------------------------------------------

//Script de commande pour velo par la wiimote

//Release 0.1

//13/11/2012

//------------------------------------------

if starting then      //initialisation

keyboard.RepeatMultipleFakeKeys=true

pie.FrameRate=50hz         //vitesse de scrutation (frame)

var.moyenne=512  //position moyenne entre les 2 sources IR

var.Aold= false

var.Bold= false

var.distance=0

var.distanceOld=0

var.TempsPourVitesse= 250ms   //coefficient vitesse

var.modulo=12   //modulo du rate multiplier = vitesse max

var.rateMultiplier =0

var.v0=0

var.v1=0

var.v2=0

var.v3=0

var.v4=0

var.v5=0

var.vitesseVelo=0

var.flag=false

//var.UnitéTpulse= 100ms

key.Up  =false

key.down= false

var.K=4    //rapport de multiplication de la vitesse (1,2,3,4)

wiimote.leds = 1<< (var.K-1)         //pour allumer led 4 au depart

var.test=0

endif

//*****************************************

// détection des leds IR

var.dot1intensity=wiimote.dot1intensity

var.dot1vis=wiimote.dot1vis

var.dot1x=wiimote.dot1x

//var.dot1y=wiimote.dot1y

//var.dot1size=wiimote.dot1size

var.dot2intensity=wiimote.dot2intensity

var.dot2vis=wiimote.dot2vis

var.dot2x=wiimote.dot2x

// var.dot2y=wiimote.dot2y

//var.dot2size=wiimote.dot2size

//Calculer le centre des 2 IR

if var.dot1vis and var.dot2vis then

var.moyenne=(var.dot1x+var.dot2x)/2

endif

//*****************************

//tester  si on vois un IR et lequel

//var.diviseur++

//if var.diviseur>=1 then

//    var.diviseur=0

if  var.dot1vis or var.dot2vis then

var.A=false

var.B=false

if  var.dot1vis then

if var.dot1x < var.moyenne then

var.A=true   // à gauche

else

var.B=true  //  à droite

endif

endif

if  var.dot2vis then

if var.dot2x < var.moyenne then

var.A=true   // à gauche

else

var.B=true   //  à droite

endif

endif

else

var.A=false

var.B=false

endif

//endif

//******************************

// détection de la rotation et de sont sens

var.AV=false

var.AR=false

if var.A=true then

if (var.Bold = false) and (var.B = true) then

var.AV=true

endif

else

if (var.Bold = false) and (var.B = true) then

var.AR=true

endif

endif

var.Aold=var.A

var.Bold=var.B

if var.AV then

var.distance++

endif

if var.AR then

var.distance--

endif

//*********************************

//calcul de la vitesse

if true then

var.flag=true

wait(var.TempsPourVitesse)

endif

//filtre passe bas

if var.flag then

var.flag=false

var.v1= var.distance-var.distanceOld

var.v8=var.v7

var.v7=var.v6

var.v6=var.v5

var.v5=var.v4

var.v4=var.v3

var.v3=var.v2

var.v2=var.v1

var.vitesseOld = var.vitesseVelo

var.distanceOld=var.distance

var.vitesseVelo=(var.v1+var.v2+var.v3+var.v4+var.v5+var.v6+var.v7+var.v8)*var.K

if var.vitesseVelo >= 0 then

var.avant = true

else

var.avant = false

var.vitesseVelo= - var.vitesseVelo

endif

if var.vitesseVelo < var.VitesseOld then

if var.vitesseVelo>=var.K then

var.vitesseVelo=var.vitesseOld-var.K

endif

endif

endif

//******************************************

//Rate multiplier pour traduire vitesse en impulsion sur les touches

if var.vitesseVelo >= var.modulo then

var.vitesse= var.modulo

else

var.vitesse= var.vitesseVelo

endif

var.rateMultiplier +=  var.vitesse

if var.rateMultiplier >= var.modulo  then

var.rateMultiplier -= var.modulo

if var.UpDown = false and var.frein=false then

var.UpDown = true

var.test1=true

if var.avant then

key.up=true

else

key.down=true

endif

endif

else

if var.test1 then

var.UpDown = false

var.test1=false

key.up = false

key.down = false

endif

endif

//*************************************

// gestion du frein

if pressed(wiimote.a) then

var.frein=true

endif

if var.vitesseVelo = 0 then

var.frein=false

endif

if var.frein  then

wiimote.leds = 15

else

wiimote.leds=1<< (var.K-1)

endif

key.Right= wiimote.Right

key.Left=wiimote.Left

//******************************************

// gestion du rapport changement de vitesse

if pressed (wiimote.plus) then

var.k ++

if var.K >4 then

var.K=4

endif

endif

if pressed (wiimote.minus) then

var.k --

if var.K <1 then

var.K=1

endif

endif